## Slide 1: Программа цифровой обработки звуковых сигналов

## Slide 2: Цель данной выпускной работы - разработка программного средства реализации на персональной ЭВМ возможности цифровой обработки звукового сигнала, представленного в виде отдельных выборок, хранящихся в файле.
Постановка задачи
Основные функциональные возможности программы:
Представление обрабатываемого сигнала в различных формах
Редактирование обрабатываемого сигнала
Применение фильтров с конечной импульсной характеристикой
Применение фильтров с бесконечной импульсной характеристикой
Применение гомоморфных преобразований
Проектирование фильтров
Наложение звуковых эффектов
Создание эффекта объёмности звучания

## Slide 3: Структура программного комплекса виртуальной аналоговой машины
Файл
Файл
Файл
Программа моделирования
работы типовых
аналоговых блоков
Виртуальный
генератор
Виртуальный
осциллограф
Файл
Файл
Графическое
представление
результатов

## Slide 4: Структура файлов в формате WAVE
Заголовок RIFF:
сигнатура «RIFF»
размер файла
Данные
(значения выборок)
Необязательный раздел
информации о файле
WAVE-файл - разновидность файлов формата RIFF (формат файла для обмена ресурсами Windows). RIFF - структура данных, определяющая формат файла. Любой файл RIFF начинается с последовательности символов R, I, F, F. Далее следует размер файла и данные конкретного ресурса (в данном случае WAVE).
Заголовок WAVE:
сигнатура «WAVE»
количество каналов
частота дискретизации
разрядность выборок
дополнительные параметры

## Slide 5: Схема программы цифровой обработки звуковых сигналов
Библиотека
фильтров
Модуль визуального проектирования
эффекта объёмности звучания
Входной сигнал
Выходной сигнал
Графическое изобра-
жение входного сигнала
Параметры фильтров
Базовые операции
редактирования
Воспроизведение
входного сигнала
Основная
программа
Замещение
входного сигнала

## Slide 6: Структура библиотеки фильтров
БПФ
ОБПФ
Прямая свёртка
Расчёт ядер КИХ-фильтров:
фильтр верхних частот
полосовой пропускающий фильтр
полосовой подавляющий фильтр
многополосовой фильтр
КИХ-фильтры:
с заданным ядром
«движущееся среднее»
Расчёт коэффициентов
БИХ-фильтров:
пользовательский
фильтр Чебышева
Расчёт коэффициентов однополюсового БИХ-фильтра
Гомоморфные преобразования:
с использованием логарифмирования
с использованием логарифмирования и БПФ
Звуковые эффекты:
эхо
хор
реверберация
амплитудная модуляция
синтез
шум
затухание
реверс
ДПФ
Функции сглаживающих окон:
окно Хэмминга
окно Блэкмана
БИХ-фильтр
Быстрая свёртка
Расчёт ядра НЧ-фильтра

## Slide 7: Экранные формы входных документов
Диалоговое окно
параметров пользовательского
КИХ-фильтра
Окно частотной характеристики проектируемого БИХ-фильтра

## Slide 8: Экранные формы выходных документов
Изображение документа в виде
звуковой спектрограммы
Изображение документа в виде
гистограммы частот
Окно модуля проектирования эффекта объёмности звучания
Окно основной программы

## Slide 9: Временные и емкостные характеристики программы
Временные характеристики алгоритма КИХ-фильтра (N - размер ядра фильтра)
Временные характеристики:
большинство алгоритмов цифровой обработки сигналов программы имеет временную сложность O(N) или O(NlogN)
Емкостные характеристики:
объём занимаемой дисковой памяти не более 800 Кб
объём занимаемой оперативной памяти (без учёта объёма документа) не более 1024 Кб.